## Приложение №3

к договору №____ от «____» ______________ 20___г.

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

# ____________________________				Директор

ООО ЧОП «Дельта-Сервис»

_____________/_______________/		 		 ____________А.Е. Прохоров

«____» ______________ 20___г.			           	«____» ______________ 20___г.

1. ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию охранной сигнализацией

(г.Пенза, ул._________________________________________)

1. Перед сдачей объекта под охрану закрыть плотно все форточки, окна, двери.

2. На клавиатуре набрать Ваш код доступа.

3. При мигании светодиода АRМ1, за время задержки выйти из охраняемого помещения и закрыть входную дверь на замок.

4. Позвонить по телефонам 8(8412)56-30-00, 8(8412)66-02-22 или моб.телефону 8-927-370-50-02 (255-002), назвать код объекта, Ф.И.О. сдающего объект под охрану и убедиться в приеме объекта под охрану.

4.1. При условии подключения услуги по SMS-информированию, подтверждающий звонок не требуется.

4.1.1. В случае отсутствия SMS-сообщения более 5 минут, позвонить по телефонам 8(8412)56-30-00, 8(8412)66-02-22 или моб.телефону 8-927-370-50-02 (255-002), назвать код объекта, Ф.И.О. сдающего объект под охрану и убедиться в приеме объекта под охрану.

5. В случае непринятия объекта под охрану или отсутствие исходного положения на клавиатуре (горят светодиоды), проверить качество закрытия помещения и повторно провести постановку объекта под охрану. При неисправности охранной сигнализации  вызвать техника по телефонам 8(8412)56-30-00, 8(8412)66-02-22 или моб.телефону 8-927-370-50-02 (255-002).

6. Любое открытие объекта за 1 (один) час и более до окончания времени охраны, указанного в Приложении №1 к Договору на охрану объекта, лицо, имеющее право постановки и снятия объекта, обязано осуществлять только в следующем порядке:

6.1. Позвонить на ПЦН ООО ЧОП «Дельта-Сервис» по телефонам 8(8412)56-30-00, 8(8412)66-02-22 или моб.телефону 8-927-370-50-02 (255-002), и сообщить о снятии объекта с охраны, при этом назвав  код объекта, Ф.И.О.

6.2. Открыть объект, войти внутрь, набрать код доступа, при этом светодиод АRМ1 погаснет.

7. В случае открытия объекта менее чем за 1 (один) час до окончания времени охраны, указанного в Приложении №1 к Договору на охрану объекта, лицо, имеющее право на постановку и снятие объекта с охраны, открывает объект и снимает с охраны, набрав код доступа.

7.1. Позвонить по телефонам 8(8412)56-30-00, 8(8412)66-02-22 или моб.телефону 8-927-370-50-02 (255-002), и сообщить о снятии объекта с охраны, при этом назвав  код объекта, Ф.И.О.

7.1.1. При условии подключения услуги по SMS-информированию, контролирующий звонок не требуется.

7.1.2. В случае отсутствия SMS-сообщения более 5 минут, позвонить по телефонам 8(8412)56-30-00, 8(8412)66-02-22 или моб.телефону 8-927-370-50-02 (255-002), и сообщить о снятии объекта с охраны, при этом назвав  код объекта, Ф.И.О.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказчик компенсирует ООО ЧОП «Дельта-Сервис» расходы по выезду ГБР в следующих случаях: нарушение пп.1, 6, 7 Инструкции1 (см. Приложение №1).

### Обязуюсь довести до сведения всем  лицам, имеющим право пользования охранной сигнализацией:

### ___________________________________«____»_________________20__г.

подпись, Ф.И.О.

Ознакомлены:

_________________________________________ «____»_________________20__г.

подпись, Ф.И.О.

_________________________________________ «____»_________________20__г.

подпись, Ф.И.О.

_________________________________________ «____»_________________20__г.

подпись, Ф.И.О.

_________________________________________ «____»_________________20__г.

подпись, Ф.И.О.

_________________________________________ «____»_________________20__г.

подпись, Ф.И.О.

_________________________________________ «____»_________________20__г.

подпись, Ф.И.О.

_________________________________________ «____»_________________20__г.

подпись, Ф.И.О.