## ПАМЯТКА

по эксплуатации пожарной сигнализации

на объекте ________________________________________,

расположенном по адресу: г.Пенза, __________________________________

1. Приемно-контрольный прибор (ПКП) пожарный «Астра-712» предназначен для контроля за работой пожарных датчиков и для управления звуковыми и световыми оповещателями

2. При работе с ПКП необходимо соблюдать следующие правила:

2.1. Рабочее состояние на ПКП: индикаторы «Сеть» и шлейфов пожарной сигнализации светятся ровным зеленым светом.

2.2. При срабатывании пожарной сигнализации включаются звуковой оповещатель, и на приборе начинает мигать индикатор соответственного шлейфов пожарной сигнализации.

2.3. Возможные причины срабатывания пожарной сигнализации:

2.3.1. Нажат (включен) ручной извещатель (ИПР) - сигнальная кнопка в красном блоке возле двери, необходимо его восстановить в исходное положение коротким пластмассовым ключом.

2.3.2. Сработал пожарный датчик (датчики находятся на потолке помещений),  при этом светодиод горит ярко-красным светом. Причины срабатывания: возгорание, задымление, запыление, испарение.

2.4.   При ложном срабатывании выявить и запомнить сработавший дымовой датчик.

2.5.  При возгорании сообщить в пожарную часть по тел. 01 и принять меры к ликвидации очага возгорания.

2.6. При задымлении, запылении, испарении устранить причину.  После задымления необходимо тщательно проветрить помещение и дымовой датчик.

2.7. Для приведения ПКП в исходное рабочее состояние необходимо нажать кнопку на ПКП. При этом прекратит работу звуковой оповещатель - «Сирена» и погаснут индикаторы сработавших шлейфов. Затем повторно нажать на кнопку на ПКП и  все индикаторы загорятся ровным зеленым светом.

3.  О неисправностях в системе пожарной сигнализации сразу же сообщать по телефонам  8(8412)56-30-00, 8(8412)66-02-22 или моб.телефону 8-927-370-50-02 (255-002).

Примечание: В соответствии с абз.6 ч.2 ст.37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с п.96 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003г. №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. При этом ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Ознакомлен:

________________________________________ «____»_________________20___г.

м.п.		подпись, Ф.И.О.